## Slide 1
HideWG
WireGuard 流量隐蔽隧道系统
基于 WebSocket + TLS 的多层封装策略
让 VPN 流量看起来像正常的 HTTPS 网页浏览
Python | ChaCha20-Poly1305 | RFC 6455 WebSocket | TLS 1.3

## Slide 2
01 问题背景
WireGuard 的流量特征
固定首字节: 0x01/0x02/0x03/0x04 (消息类型)
保留零字节: 每包固定位置全零
固定包长: 148B 握手发起 + 92B 响应
Keepalive 模式: 固定间隔空包
协议指纹: UDP + 特定端口 + 熵值特征
=> 被 DPI 规则命中率 62.5%
=> ML 分类器准确率 100%
HideWG 目标
消除所有 WireGuard 固定字节特征
伪装为标准 HTTPS WebSocket 流量
模拟真实网页浏览的包长/时序分布
对抗规则检测 + ML 分类器
兼容现有 WireGuard 基础设施
=> 规则命中率降至 20%
=> 所有功能测试 8/8 通过

## Slide 3
02 系统架构总览
WireGuard UDP 包
内部原始 VPN 负载
HideWG Codec
分片 + 填充 + ChaCha20-Poly1305 AEAD 加密
Noise Injection
S4 前缀填充 + 噪声前缀 + 垃圾包注入
WebSocket Binary Frame
RFC 6455 二进制帧 + 掩码
TLS 1.3
标准 HTTPS 加密层
TCP/IP :443
与普通网页浏览完全一致
外 层 封 装
内层

## Slide 4
03 封装策略 (一): HideWG 协议编解码
协议头 HEADER (24 字节)
Byte 0 : version (B, 1字节) 固定值 1
Byte 1 : flags (B, 1字节) FLAG_FRAGMENTED=0x01
Byte 2-5 : session_id (I, 4字节) 会话标识
Byte 6-13 : sequence (Q, 8字节) 单调递增序列号
Byte 14-17 : message_id (I, 4字节) 消息分组ID
Byte 18-19 : fragment_index (H, 2字节) 分片序号
Byte 20-21 : fragment_count (H, 2字节) 总分片数
Byte 22-23 : payload_len (H, 2字节) 原始负载长度
Byte 24-25 : padding_len (H, 2字节) 填充长度
加密: ChaCha20-Poly1305 (AEAD)
密钥: SHA-256("hidewg-v1:" + secret)
每记录: [12B nonce][ciphertext][16B tag]
AEAD 加密封装
明文 = header(24B) + body(负载+填充)
nonce = os.urandom(12) (每记录随机)
密文 = ChaCha20Poly1305.encrypt(nonce,明文)
输出 = nonce(12B) + 密文 + tag(16B)
消除的 WireGuard 特征
R1: 首字节 0x01-0x04 => 全部加密消除 100%->0%
R2: 保留零字节 => 加密后不可见
R3: 典型包长 148/92B => 填充后随机化 12.5%->0%
R5: 固定 Keepalive => 噪声注入消除 100%->0%

## Slide 5
04 封装策略 (二): 随机分片
_random_split() 算法
触发条件: 包长 > max_fragment_payload (默认1300B)
分片流程:
while 还有剩余数据:
size = random.randint(434, 1300)
取出 size 字节作为一个分片
每个分片独立 AEAD 加密
最后一个分片持有剩余 (可能 < 434B)
关键设计:
- 分片大小随机, 打破等长包模式
- 共享 message_id, 接收端按序重组
- FLAG_FRAGMENTED 标记多分片消息
- 序列号单调递增, 防重放攻击
为什么需要随机分片?
CNN 分类器依赖的特征:
- 连续等长包的自相关性 (lag autocorrelation)
- 固定分片边界产生的包长直方图峰值
随机分片效果:
每个分片长度在 [434, 1300] 均匀分布
连续包长无规律, 自相关特征被破坏
重组器 Reassembler
滑动窗口: 4096 序列号 (防重放)
分片 TTL: 30 秒超时丢弃
索引: (session_id, message_id)
重复检测: 相同序列号直接丢弃

## Slide 6
05 封装策略 (三): 四种填充策略
Fixed-Bucket (默认)
桶: [96, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1280]
选择最小能容纳负载的桶
20% 概率提升到下一个桶 (抖动)
每32包桶边界随机漂移 +/-N
效果: 打破精确尺寸聚类
Adaptive (自适应)
维护 128 包滑动窗口历史
60% 概率选择低频桶 (分布均匀化)
高斯抖动: gauss(0, 15) 打破桶对齐
权重 = (期望+1)/(计数+1) x 1.5倍自然桶
效果: 对抗 RF 直方图分箱特征
Traffic Mimicry (流量模拟)
模拟真实 HTTPS 包长分布:
60B (ACK, 15%) / 200B (API, 5%)
500B (数据, 5%) / 1400B (MSS, 75%)
预计算 ~60 个真实包长, 4B对齐
效果: 唯一包长数匹配真实HTTPS (~70)
Continuous (连续分布)
多模态连续分布模拟UDP混合流量:
25% gauss(85,30) ACK/DNS
30% gauss(900,300) QUIC
20% gauss(200,80) 游戏
15% gauss(120,40) VoIP
每64包随机重塑分布形状

## Slide 7
06 封装策略 (四): 噪声注入
S4 前缀填充 + 噪声前缀 (AmneziaWG 灵感)
外层数据格式:
[1B: s4_len] [s4_len 随机字节] [1B: noise_len] [noise_len 随机字节] [HideWG 记录]
S4 填充: 0~48 字节随机长度 (s4_padding_max=48)
噪声前缀: 0~24 字节随机长度 (noise_prefix_range=(0,24))
接收端: 用两个 1B 长度指示器确定性剥离
效果: 即使填充到桶 256, 实际线上包长也会随机偏移
垃圾包注入
会话开始前发送 3 个随机包
大小: 64~384 字节随机
消除 WG 握手模式:
148B Initiation + 92B Response
覆盖流量 (Cover Traffic)
空闲期间持续发送仿真流量, 模拟真实 HTTPS 模式:
突发模型: 突发间隔 100-800ms, 突发内间隔 1-10ms
角色感知: 客户端小包(60-200B), 服务端大包(1200-1400B)
方向比 ~0.25 (客户端:服务端字节数), 匹配真实 HTTPS
双方可区分: SHAKE-256(cover_key + nonce) 确定性生成

## Slide 8
07 封装策略 (五): WebSocket + TLS + HTTP 伪装
WebSocket 帧封装
RFC 6455 二进制帧:
FIN=1, opcode=0x02
客户端: 掩码 (4B key XOR)
服务端: 无掩码
握手伪装:
User-Agent: Mozilla/5.0...
Protocol: chat
TLS 1.3 加密
标准 TLS 握手:
RSA 2048 / SHA-256
自签名或 Let's Encrypt
传输层封装:
2B 长度前缀 + WS帧
全部在 TLS 记录内
HTTP 多路复用器
自动检测连接类型:
TLS ClientHello? => TLS
WS Upgrade? => WebSocket
HTTP GET? => 假网页
伪装身份:
Apache/2.4.58 (Unix)
"It works!" 默认页
生产部署: nginx 反向代理
数据流:
客户端 --WSS(TLS1.3)--> nginx:443
nginx --WS(明文)--> HideWG:8443
nginx 职责:
TLS 终结 (Let's Encrypt 证书)
WebSocket 头转发
非 WS 请求返回正常网站

## Slide 9
08 完整数据路径
发送方向 (Encode)
1. WireGuard 产出加密 UDP 包 (如 128B)
2. _random_split() 随机分片 [434,1300]B
3. PaddingPolicy 填充到目标长度
4. 24B header + 填充后 body
5. ChaCha20-Poly1305 AEAD 加密
6. S4前缀 + 噪声前缀 包装
7. WebSocket 二进制帧 + 掩码
8. TLS 1.3 加密传输
9. TCP/IP :443 (标准 HTTPS)
10.空闲时注入覆盖流量
接收方向 (Decode)
1. TCP/IP 收到 TLS 记录
2. TLS 解密得到原始字节
3. WebSocket 帧解码 (去掩码)
4. strip_noise() 剥离 S4 + 噪声
5. ChaCha20-Poly1305 解密 + 验证
6. 解析 header: session/seq/fragment
7. Reassembler 重组 (按 message_id)
8. 重放检测 (序列号滑动窗口)
9. 还原原始 WireGuard UDP 包
10.转发给内部 WireGuard 接口

## Slide 10
09 反检测能力总结
检测维度
原始 WireGuard
HideWG
对抗手段
R1 首字节消息类型
100% 命中
0%
AEAD 加密消除
R2 保留零字节
100% 命中
100%
未处理 (待优化)
R3 典型包长
12.5% 命中
0%
填充策略随机化
R4 握手方向时序
0% 命中
0%
覆盖流量掩盖
R5 固定 Keepalive
100% 命中
0%
噪声注入消除
总规则命中率
62.5%
20%
降低 42.5 个百分点
ML 分类器
可检测
不可检测
分片+填充+噪声

## Slide 11
10 性能测试结果
功能测试
8/8 通过
全部正确
吞吐保留率
2.3%
CPU 处理瓶颈
带宽膨胀
1.38x
封装+填充开销
延迟增加
0.09 ms
每包极低
CPU 开销
273%
Python 热路径
内存峰值
31.9 KB
极低
丢包容忍: 1%丢包->98.5%完成 | 3%丢包->96.5%完成 | 5%丢包->91.5%完成

## Slide 12
11 性能瓶颈分析
WS mask/unmask 逐字节 Python 循环
严重度: 最大瓶颈
ws.py:52-55 — 每分片 ~1400 次 Python 迭代
273 分片 = 38 万次 XOR 字节码执行
可用 C 扩展或 numpy 向量化提升 50-100x
每分片 2 次 os.urandom() 系统调用
严重度: 高
protocol.py:311,324 — 填充字节 + nonce
273 x 2 = 546 次内核态切换
可批量预生成随机字节池
每分片独立 AEAD 加解密
严重度: 中
protocol.py:327,347 — ChaCha20-Poly1305
273 x 2 = 546 次 Python-C FFI 调用
可合并小分片减少调用次数
大量 bytes() 内存拷贝
严重度: 中
protocol.py:290,295 + ws.py:55,95
每分片 3-4 次分配+拷贝 = ~1000 次
可用 memoryview 零拷贝

## Slide 13
12 局限性与未来工作
当前局限性
R2 保留零字节仍然 100% 命中
Python 纯实现, 吞吐保留率仅 ~2-4%
WS mask/unmask 逐字节循环性能差
每分片独立 AEAD 调用, FFI 开销大
大量 bytes() 拷贝, 内存分配频繁
仅测试本地回环, 未覆盖广域网场景
ML 分类器样本量小, 真实对抗待验证
优化方向
修复 R2 保留零字节特征
C 扩展/PyO3 重写热路径 (50-100x)
批量随机字节池 (消除系统调用)
memoryview 零拷贝优化
合并小分片减少 AEAD 调用
广域网真实场景测试
对抗更强的 DPI 系统 (GFW 级别)
多平台部署 (Docker/路由器)

## Slide 14
Thank You
HideWG — WireGuard 流量隐蔽隧道系统
github.com/HuZhipeng-hu/hidewg